Задача Д3. Теорема о движении центра масс системы. Теорема об изменении количества движения системы.

Условие. Механическая система состоит из прямоугольной вертикальной плиты 1 массой m1 =18кг, движущейся вдоль горизонтальных направляющих, и груза D массой m2=6 кг (рис. Д3.0–Д3.9, табл. Д3). В момент времени t0=0, когда скорость плиты u0=2 м/с, груз под действием внутренних сил начинает двигаться по желобу плиты.

На рис. 0–3 желоб КЕ прямолинейный и при движении груза расстояние s=AD изменяется по закону s=f(t), а на рис. 4–9 желоб – окружность радиуса R=0,8 м и при движении груза угол φ=АС1D изменяется по закону φ=f2(t). В табл. Д5 эти зависимости даны отдельно для рис. 0 и 1, для рис. 2 и 3 и т. д., где s выражено в метрах, φ – в радианах, t – в секундах.

На всех рисунках груз D показан в положении, при котором s>0 (или φ>0); при s<0 (или φ<0) груз находится по другую сторону от точки А.

Считая груз материальной точкой и пренебрегая всеми сопротивлениями, определить х1 – перемещение плиты за время от t0=0 до t1=1с; ее скорость u1 и ускорение a1 при t1=1с; полную нормальную реакцию направляющих N1 в момент времени t1=1с.

Указания. Задача Д3 на применение теорем о движении центра, масс и об изменении количества движения системы. Первой теоремой удобнее пользоваться, когда надо найти перемещение или закон движения одного из тел системы, движущегося поступательно, а второй — когда надо найти скорость такого тела. При определении ускорения тела или реакции связи тоже удобнее воспользоваться первой теоремой.

Таблица Д3

| Номер условия | s=f1(t) | φ=f2(t) |
| --- | --- | --- |
|  | Рис. 0,1 | Рис. 2,3 | Рис. 4,5 | Рис. 6,7 | Рис. 8,9 |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

Рисунки к заданию Д3

| Рис. Д 3.0 | Рис. Д 3.1 |
| --- | --- |
| Рис. Д 3.2 | Рис. Д 3.3 |
| Рис. Д 3.4 | Рис. Д 3.5 |
| Рис. Д 3.6 | Рис. Д 3.7 |
| Рис. Д 3.8 | Рис. Д 3.9 |

Пример Д3. В центре тяжести А тележки массой m1, движущейся по гладкой горизонтальной плоскости, укреплен невесомый стержень AD длиной l с грузом D массой m2 на конце (рис. Д3а). В момент времени t0=0, когда скорость тележки u0, стержень AD начинает вращаться вокруг оси А по закону φ=φ(t).

Дано: m1=24 кг, m2=12 кг, u0=0,5 м/с, l=0,6 м, φ=(π/3)(1+2t3) рад (t – в секундах).

Определить в момент времени t1=1 с: а) перемещение х1 тележки (перемещение за время от t0=0 до t1=1с); б) ускорение а1 тележки; в) скорость u1  тележки; г) полную нормальную реакцию N1 плоскости.

Решение. Рассмотрим механическую систему, состоящую из тележки и груза D, в произвольном положении. Изобразим действующие на систему внешние силы: силы тяжести  и  и реакции плоскости  и . Проведем координатные оси Оху так, чтобы ось у проходила через точку АО, где
находился центр масс тележки в момент времени t0=0.

а) Определение перемещения х1. Для определения х1 воспользуемся теоремой о движении центра масс системы. Составим дифференциальное уравнение его движения в проекции на ось х. Получим

или ,                                 (1)

так как , поскольку все действующие на систему внешние силы вертикальны.

| Рис. Д3.а | Рис. Д3.б |
| --- | --- |

Определим значение . Из рис. Д3.а видно, что в произвольный момент времени абсциссы хА – центра масс тележки и хD  – груза равны соответственно хА=х, хD=x–lsinφ. Так как по формуле, определяющей координату хС центра масс системы, , то

.                       (2)

Теперь, проинтегрировав уравнение (1), найдем, что

; ,                                   (3)

Где С1 и С2 – постоянные интегрирования. Подставив во второе из этих уравнений значение  из равенства (2), получим

.                       (4)

Для определения С1 и С2 понадобится еще одно уравнение, которое получим, продифференцировав обе части равенства (4) по времени:

,                      (5)

где  – скорость тележки. По начальным условиям при t0=0 х=0, . Подставляя эти величины в равенства (4) и (5), найдем, что

,                      .

При этих значениях С1 и С2 уравнение (4) примет вид

.

Отсюда получаем зависимость от времени координаты х, определяющей одновременно перемещение тележки:

.                          (6)

Полагая здесь t=1 с, найдем искомое перемещение х1.

Ответ: х1=0,33 м.

б) Определение ускорения а1.

Проделав те же рассуждения и выкладки, что и в предыдущем примере, получим уравнение (1) и формулу (2). Для определения а1 продифференцируем дважды по времени обе части равенства (2). Получим

;

,

где  - ускорение тележки. Но согласно уравнению (1) ; в результате находим следующую зависимость а от времени:

.

Полагая здесь t=1с, определим искомое уравнение а1.

Ответ: а1=–2,51 м/с2. Знак минус указывает на то, что ускорение тележки направлено влево.

в) определение скорости u1. Чтобы определить u1, воспользуемся теоремой об изменении количества движении системы  в проекции на ось х. Так как все действующие на систему внешние силы вертикальны (рис. Д3. б), то

и теорема дает , откуда .           (7)

Для рассматриваемой механической системы , где ,  - количества движения тележки и груза D соответственно ( – скорость тележки,  - скорость груза по отношению к осям Оху). Тогда из равенства (7) следует, что

или .                                (8)

Для определения  рассмотрим движение груза D как сложное, считая его движение по отношению к тележке относительным (это движение, совершаемое при вращении стержня AD вокруг оси А), а движение самой тележки – переносным. Тогда  и

.                                                (9)

Но  и, следовательно, . Вектор  направлен перпендикулярно стержню и численно .

Изобразив этот вектор на рис. Д3.б с учетом знака φ, найдем, что  . Окончательно из равенства (9) получим

.                 (10)

(В данной задаче величину  можно еще найти другим путем, определив абсциссу  груза D, Для которой, как видно из рис. Д3.а, получим ; тогда , где , а .)

При найденном значении  равенство (8), если учесть, что , примет вид

.                   (11)

Постоянную интегрирования С1 определим по начальным условиям: при t=0 и u=0. Подстановка этих величин в уравнение (11) дает  и тогда из (11) получим

.

Отсюда находим следующую зависимость скорости u тележки от времени:

.                                   (12)

Положив  в уравнении (12) t=1с, определим искомую скорость u1.

Ответ: u1=– 0,76 м/с. Знак минус указывает, что скорость тележки направлена влево.

г) определение реакции N1. Для определения реакции N1 воспульзаемся теоремой о движении центра масс системы. Составим дифференциальное уравнение его движения в проекции на ось y (см. рис. Д3.а):

или .                         (13)

Отсюда, полагая , получим

.                                            (14)

Из формулы, определяющей ординату yС центра масс системы , где  и  - соответственно ординаты центра масс А тележки и груза D. В нашем случае , . Тогда

.

Продифференцировав обе части этого равенства два раза по времени, получим

;

.

Подставив найденное выражение в уравнение (8), получим зависимость N от t:

.

Полагая здесь t=1с, найдем искомую реакцию N1.

Ответ: N1=68,9 Н.

# Text boxes

D

300

1

A

K

E

D

300

1

A

K

E

D

600

1

A

K

E

D

600

1

A

K

E

D

1

A

C1

R

φ

D

1

A

C1

R

φ

D

1

A

C1

R

φ

D

1

A

C1

R

φ

D

1

A

C1

R

φ

D

1

A

C1

R

φ

D

A0

x

O

A

y

φ

P1

P2

D

O

A

y

φ

P1

P2