Дано:  уравнения движения точки в плоскости ху:

Найти уравнение траектории точки; для момента времени t=1с определить скорость и ускорение точки, а также её касательное и нормальное ускорение и радиус кривизны траектории в соответствующей траектории.

Решение.

1. Скорость точки при t=1с найдём по её проекциям на координатные оси:

2. Аналогично найдём ускорение точки при t=1с:

3. Касательное ускорение найдём из следующей формулы:

4. Нормальное ускорение точки:

5. Радиус кривизны траектории:

6. Для определения уравнения траектории движения точки исключим из заданных уравнений время. Для этого всё, что не содержит времени, перенесём в левую часть уравнения:

Так как аргументы у косинуса и синуса равны, воспользуемся формулой:

.

В неё вместо sin2α подставим дробь , а вместо cos2α , получим

Таким образом, мы избавились от времени, а полученное уравнение является уравнением эллипса, где 2 и 5 соответственно полуоси по х и у, а центр эллипса сдвинут на 1 в «+» по оси х и на 3  в «+» по оси у (рис. 1).

Построим эллипс и выполним дополнительные построения. Используя исходные уравнения движения, рассчитаем координаты точки при t=1с.

.

Нанесём эту точку на координатную плоскость. Как видно из рисунка она «попала» на построенную траекторию, что подтверждает правильность построения последней. Теперь из найденной точки в произвольном масштабе откладываем проекции скорости Vх,Vу. Проекции направляем в те же стороны, что и координатные оси, т.к. значения проекций положительны. Складывая их по правилу параллелограмма, получаем направление скорости точки V. Этот вектор, как известно, должен быть направлен по касательной к траектории.

# Text boxes

Vу

V

Vх

у

х