Таблица 1. Статика

| Основные понятия |
| --- |
| 1. Сила – это мера механического взаимодействия тел, характери-зующая интенсивность и направление этого взаимодействия. Линия действия силы – это линия, на которой лежит вектор силы. Проекция силы на ось Ох – это произведение модуля силы F на косинус угла α между силой и осью: Fx = F cos α. Примеры: Fх= Fcos30o Fy = - Fcos60o Rx= Rcos40o Ry =Rcos50o Qx = 0 Qy = - Q Sx= S Sy = 0 2. Пара сил – это система двух равных по модулю, параллельных и противоположно направленных сил. Плечом пары сил называется кратчайшее расстояние h между линиями действия сил пары. | 1. Алгебраический момент силы F относительно центра О определяется как произведение модуля силы F на плечо h, взятое с определенным знаком: . Плечом силы F относительно О называется длина перпендику-ляра, опущенного из точки О на линию действия силы. Знак + выбирается, когда сила стремится повернуть тело вокруг моментной точки против часовой стрелки. Замечание. Момент равен 0 лишь в том случае, когда линия действия силы проходит через моментную точку: . 2. Алгебраический момент пары сил определяется как произведе-ние модуля одной из сил пары на плечо пары: обозначение: или |

Табл.1. Статика (продолжение)

| Связи и реакции связей |
| --- |
| Связями называются тела, которые ограничивают свободу движения данного тела в том или ином направлении в пространстве. Реакция связи – это сила, с которой связь действует на тело, препятствуя его свободному перемещению в пространстве. Реакция связи направлена противоположно тому направлению, по котором эта связь препятствует телу перемещаться. |
| Основные типы связей |
| 1. Простое соприкоснове-ние двух гладких тел | 2. Гибкая связь | 3. Цилиндрическая шарнир | 4. Невесомый стержень | 5. Жесткая заделка |
| Реакция направлена по общей нормали к соприкасающимся поверх-ностям (нормальная реакция). | Осуществляется с помощью нитей, кана-тов, цепей и т.п. Реакция направлена вдоль связи от тела. | а) неподвижный Реакция проходит через центр шарнира и может иметь любое направление в плоскости, перпендикуляр-ной его оси (ее составляющие RX и RY). б) подвижный Реакция перпендикулярна поверхности перемещения корпуса шарнира. | Осуществляется с помощью стержней с шарнирным закреп-лением на концах. Реакция направлена вдоль линии, прохо-дящей через шарни-ры на концах. В отличие от гибкой связи стержень мо-жет быть не только растянут, но и сжат. | На заделанный конец балки действует система распределенных сил, которую можно заме-нить одной неизвестной силой (ее составляющие RX и RY) и одной парой сил с неизвестным моментом Мз. |

Табл.1. Статика (окончание)

| Условия и уравнения равновесия плоской системы сил |
| --- |
| Плоская система сходящихся сил | Произвольная плоская система сил |
| Необходимым и достаточным условием равновесия системы сходящихся сил является равенство нулю главного вектора этой системы сил Уравнения равновесия , , т.е. сумма проекций всех сил системы на координатные оси х, y должна равняться нулю. | Необходимым и достаточным условием равновесия произвольной плоской системы сил является равенство нулю главного вектора и главного алгебраического момента этой системы сил , |
|  | Три формы уравнений равновесия |
|  | Первая (основная) | Вторая | Третья |
|  | , , , т.е. сумма проекций всех сил на координатные оси x, y и сумма алгебраических моментов этих сил относительно произвольной точки О должны равняться нулю. | , , , где Ох not АВ т.е. сумма алгебраических моментов всех сил относительно двух произвольных точек А и В и сумма проекций всех сил на ось x, не перпендикулярную прямой, проходящей через эти точки, должны равняться нулю. | , , , где А, В и С – не лежат на одной прямой, т.е. сумма алгебраических моментов всех сил относительно трех произвольных точек, не лежащих на одной прямой, должна равняться нулю. |

Таблица 2. Кинематика.

| Три способа задания движения точки |
| --- |
| векторный | координатный | естественный |
| Движение точки М описывается радиус-вектором , который начинается в некоторой неподвижной точке О, а заканчивается в движущейся точке М. Уравнение движения: = Скорость: - 1-я производная от радиус-вектора по времени. Ускорение: - 1-я производная от вектора скорости или 2-я производная от радиус-вектора по времени. | Движение точки М описывается ее координатами x, y, z (в заданной системе координат). Уравнения движения: x=x(t), y=y(t), z=z(t). Скорость: , где , , , Ускорение: , где , , , – единичные орты координатных осей x, y, z | Движение точки М описывается дуговой координатой s – длина дуги ОМ. Должны быть заданы траектория, начало отсчета, положительное направление отсчета. Уравнение движения: s=s(t) Скорость: , – 1-я произ-водная от дуговой координаты по времени Ускорение: , где , , , ρ – радиус кривизны траектории – орт касательной – орт главной нормали |